## Slide 1
Energija žiedinėje ekonomikoje

## Slide 2: Darbotvarkė

## Slide 3: Žiedinė ekonomika

## Slide 4: Žiedinė ekonomika
Trumpa informacija:
    Gamybos pramonė sėkmingai taiko ŽE. Pavyzdžiai: „Michelin“ padangos (nuoma po ridos), „Philips“ (apšvietimas, montavimas ir aptarnavimas įmonėms), Švedijos įmonė „Desso“ su biuro kilimais.
    ES investuoja į ŽE, įskaitant paramą įmonėms ir vartotojams pereinant prie ŽE. „Uždaryti ciklą“ produkto gyvavimo cikle padidinant perdirbimą ir pakartotinį naudojimą.
    Sintezuojamos kelios idėjos po vienu skėčiu
    Tai atsakas į linijinį verslo mąstymo būdą

## Slide 5: Žiedinė ekonomika
Pagrindiniai ŽE principai, suformuluoti Ellen MacArthur fondo
    Optimizuokite išteklių išeikvojimą, pakartotinai naudodami produktus, komponentus ir medžiagas, visada gaudami didžiausią naudą tiek techniniame, tiek biologiniame cikle
    Šalinkite neigiamas išorines aplinkybes (naudokite švarias medžiagas, perdirbimo dizainą 2.0, optimaliai tvarkykite gamybą ir transportą panaudojant atsinaujinančiąją energiją)
    Atkurkite sistemą naudodami ŽE sprendimus kelyje į tvarią sistemą
    Išsaugokite ir stiprinkite gamtinį kapitalą, kontroliuodami ribotas atsargas ir subalansuodami atsinaujinančių išteklių srautus
    Žiedinė ekonomika atspindi natūralią sistemą, kai vieno proceso atliekos tampa naudingos kitam (pramonės simbiozė)
    Klientas nebėra vartotojas, jis tampa funkcijos vartotoju (skolinimas / nuoma)
    Medžiaga cirkuliuoja atskirais srautais – biologiniu; kur medžiaga yra suprojektuota grįžimui į biosferą nepadarant žalos, ir techniniu, kai medžiaga yra suprojektuota cirkuliuoti išlaikant jos kokybę, kad būtų galima maitinti pramoninius procesus

## Slide 6: Žiedinė ekonomika
Pagrindiniai ŽE principai, supaprastinta versija
    Atsinaujinančių išteklių srautų balansavimas
    Optimizuokite pajamas cirkuliuodami produktus
    Neigiamų išorinių veiksnių projektavimas
    Atkurkite sistemą, naudodami ŽE sprendimus, siekdami tvarios sistemos

## Slide 7: Žiedinė ekonomika
Biologiniai
ir
techniniai ciklai
Atsinaujinanti energija
yra pagrindinė savybė
ŽE
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/

## Slide 8
Nuotraukos: „Silo“ svetainė
„Silo“ verslo modelis yra pagrįstas procesais be atliekų
Jis skatina tvarų maisto judėjimą tiek finansiniu, tiek etiniu požiūriu.
Tai įmanoma ir jis veikia.
„Restaurang SILO“ verslo modelis – „jokių atliekų“
ŽE – pavyzdžiai
Xavier Buendia nuotraukos @xdbphotography

## Slide 9
„Green Solution House“ – viešbutis Rönne mieste
Jų verslo modelis – žiedinė ekonomika ir „nuo lopšio iki lopšio“
Turi įtakos renkantis visas medžiagas
Jie gamina savo atsinaujinančią energiją
Jie išbando naujas tvarias technologijas
Jie valo ir perdirba vandenį
Maisto atliekos tampa energijos ir dirvožemio gerinimo šaltiniu
Nuotrauka: Žaliųjų sprendimų namas
ŽE – pavyzdžiai

## Slide 10: Energijos suvartojimas turizmo sektoriuje
Restoranams ir viešbučiams reikia daug energijos, nes mažame plote sutelkta daug energijos reikalaujančių įrenginių.
Restoranai sunaudoja daugiau nei dvigubai daugiau energijos nei viešbučiai, skaičiuojant vienam kvadratiniam metrui ploto.
Investicijos į veiksmus, susijusius su energijos vartojimo efektyvumu ir savo energijos gamyba, yra pelningos.

## Slide 11: Energijos suvartojimas viešbučiuose – pagrindiniai skaičiai
Švedijos viešbučių tyrimas:
250 kWh energijos vienam kvadratiniam metrui (134 kWh daugiabučių namų šildymui ir karštam vandeniui ruošti.
Iki 40 % viešbučio išlaidų
Vien apšvietimas sudaro 21 % energijos sąnaudų
Källa: Energimyndigheten (2012) Energi i hotell och restauranger
Nuotrauka: Thomas Ulrich, Pixabay

## Slide 12: Energijos sąnaudos restoranuose
Prieš investuojant į naujas išmaniąsias technologijas, svarbu suprojektuoti elgseną ir vidaus procesus.
Švedijos restoranuose daugiausia naudojama energijos:
35 % – virtuvės įranga
28 % – šildymo ir vėsinimo sistemos
18 % – indaplovės
13 % – apšvietimas
6 % – aušinimas (pastatas)
Källa: Energimyndigheten (2012) Energi i hotell och restauranger
Nuotrauka: Austin Gardner iš Unsplash
Notes: Austin Gardner nuotrauka iš Unsplash

## Slide 13: Išmanusis energijos pritaikymas trimis etapais
Sumažinti galutinį energijos suvartojimą – nereikia jokių išlaidų arba jos yra nedidelės (elgsena ir optimizavimas)
Veiksmingiau naudoti energiją – reikia investicijų
Padidinti atsinaujinančios energijos dalį – nereikia jokių išlaidų arba jos mažos
Nuotrauka: Andreas Gücklhorn iš Unsplash

## Slide 14: Pagrindinės tobulinimo sritys
Energijos taupymas
Energijos tiekimas
Energijos gamyba iš AEI
Tvarus transportas
Energijos valdymo sistema
Vandens sunaudojimas
Nuotrauka: Anna Jiménez Calaf iš Unsplash
Photo by John Cameron nuotrauka iš Unsplash

## Slide 15: Energijos efektyvumas = uždirbti daugiau turint mažiau
Nuotrauka: Colin Behrens, Pixabay
Nuotrauka: Eenovators.com

## Slide 16: Pastato apvalkalas
Nuotrauka: Samson Creative, Unsplash

## Slide 17: Termovizija
Termografinė kamera leidžia išsiaiškinti, kur susidaro energijos nuostoliai pastato viduje arba iš jo. Termografinė kamera gali:
Vizualizuoti energijos nuostolius
Aptikti nepakankamą izoliaciją
Surasti oro nuotėkį ir šalčio tiltelius
Nuotrauka: Pixabay.com

## Slide 18: Durys ir langai
Pakeitus senus langus naujais energiją taupančiais langais, galima žymiai sumažinti šilumos nuostolius...
Bet visada patikrinkite, ar esamus langus galima prižiūrėti:
Sąrašo sudarymas
Sandarinimas
Renovacija
Pakeitus langus, gali tekti reguliuoti šildymo sistemą. Taip pat apsvarstykite galimybę atnaujinti ventiliaciją, nes keičiant langą keičiasi oro tankis pastate
Nuotrauka: Ekstrands fönster, Osby

## Slide 19: Žaliuzės
Išorinės saulės žaliuzės dažnai yra efektyvesnės nei vidinės.
Kodėl?
Venkite nereikalingo energijos vartojimo!
Aukštesnė gerovė! (šviesa, tamsinimas, kontrastai)
Žemesnė gerovė?
Nuotrauka: PIRO4D , Pixabay

## Slide 20: Vėdinimo sistemos
Geras patalpų klimatas ir sveika darbo aplinka priklauso nuo vėdinimo.
Veiksminga vėdinimo sistema apima šilumos atgavimą ir galimybę reguliuoti oro srautą pagal poreikį, oro srauto reguliavimo ir darbo valandų nustatymo galimybes.
Suteikia galimybę sutaupyti 50–90 % šilumos.
Reguliari priežiūra ir reikiamų vėdinimo įtaisų kontrolė sumažina blogo vidaus klimato, vėdinimo triukšmo, drėgmės ir radono problemų riziką.
Nuotrauka: Samuel Zeller , Unsplash

## Slide 21: Vėdinimo matavimai, pavyzdžiai
Sutrumpinkite veikimo laiką. Koreguokite veikimo laiką 50 % kambaryje esančių žmonių. Jei vėdinimo sistemos veikia 8 valandas per dieną, o ne 10 valandų, galite sutaupyti 20 %.
Nustatykite gaunamo oro temperatūrą 1 laipsniu žemiau norimos rytinės temperatūros. Jei vidutinė lauko temperatūra yra 9 °C, o gaunamas oras sumažėja nuo 20 °C iki 19 °C, sutaupysite 5–7 % energijos!
Sumažinkite oro srautą, jei įmanoma pasirinkti ventiliatorių greitį. Jei oro srautas sumažėja 10 %, sutaupysite 27 % energijos.
Nuotrauka: Henry & Co., Unsplash

## Slide 22
Virtuvėms reikia daug energijos, tad čia yra didelis energijos taupymo potencialas
Ventiliacijos perdarymas
Ventiliacijos išjungimas naktį (kai jos nereikia!)
Šaldymo ir šaldiklių šilumos perdirbimas?
Nuotekų perdirbimas
Darbo laiko įrangos optimizavimas
Apšvietimas
Elgesys
Energijos vartojimo efektyvumas virtuvėse
Michael Browning nuotrauka iš Unsplash

## Slide 23: Apšvietimas – ryškumo skirtumai
Geras apšvietimas yra svarbus svečių ir personalo komfortui, taip pat jūsų įstaigos atmosferai
„Paprastai galima sutaupyti iki 30–40 % apšvietimo nepakenkiant komfortui“.
Prieš pasirenkant technologiją, pagalvokite apie apšvietimą ir jo ryškumą!
Sekcionavimas, dienos šviesos mažinimas, judesio detektoriai, pritemdikliai padidina efektyvumą!
Atminkite, kad šviesa yra funkcija!
Nuotrauka: Tony Yakovlenko, Unsplash

## Slide 24
Šviesos lygis – kiek šviesu ar tamsu yra kambaryje
Šviesos pasiskirstymas – ten, kur tamsiausia ir šviesiausia
Šešėliai – kur jie patenka ir jų pobūdis
Atspindžiai – kur jie yra ir koks jų pobūdis
Akinimas – kur jis yra ir kiek jis pastebimas
Šviesos spalva – kaip suvokiama šviesos spalva
Paviršiaus spalva – ar paviršiaus spalva atrodo natūrali ar iškraipyta
Supraskite 7 pagrindines šviesos sąvokas!

## Slide 26
Nuotrauka: Roger Gunnarsson
Nuotrauka: Roger Gunnarsson
Silpnaregiai

## Slide 27
Reikia 7 kartų daugiau šviesos nei vaikams
Kontrastai yra svarbūs
Pašalinkite atspindžius
Pasirinkite tinkamą spalvų temperatūrą kitam tikslui
Apšvietimas senyvo amžiaus ar regos negalią turintiems žmonėms

## Slide 28: Apšvietimo valdymas
Patogu pritaikyti apšvietimą prie poreikių lengvai pasiekiant valdymo įrangą arba automatiškai valdyti apšvietimą naudojant:
∙ mygtukus ir pritemdiklius
∙ Laikas / valandos
∙ Išjungtas automatinis apšvietimas
∙ Prieblandos jungiklis
∙ Judesio monitorius arba buvimo jutiklis
Naudokite suskirstymą į sektorius pagal poreikius
∙ Padalinkite apšvietimą į zonas
∙ Automatinis apšvietimo lygio valdymas
Dienos šviesos valdymas
Nuotrauka: Toa Heftiba, Unsplash
Notes: Nuotrauka: Toa Heftiba nuotrauka iš Unsplash
Įsitikinkite, kad ji užsidega, kai yra įjungta ir išjungiama, kai nereikia apšvietimo.

## Slide 29
Poreikis tvarkyti vandenį, taip pat vandens trūkumas!
Vandens kokybė pagal poreikį? - Pavyzdys: laistymui ir tualetams naudokite lietaus vandenį
Vandens taupymo sprendimai
Vandens valymas
Prisitaikymas prie klimato ir lietaus naudojimas
Pavyzdys; „Ribersborgs Coldbathhouse“ įrengė dvi regeneracines dušo sistemas („Orbital“), kurios pakartotinai panaudoja vandenį. Naujoji technologija sumažina vandens sunaudojim` maždaug 90 %, o energijos suvartojim` – 80 %. Per du mėnesius buvo sutaupyta daugiau nei 100 000 litrų vandens.
Vandens taupymas

## Slide 30: Vandens sunaudojimas
Vandenį taupantys dušai labai sumažina patvankos poreikį. Jie gali įmaišyti orą į vandens srovę arba apriboti vandens srautą duše ar iš purkštuko.
Su vandenį taupančiais dušais šalto ir karšto vandens suvartojimas gali sumažėti 50–60 %.
Įrengę čiaupus su jutikliais galite sutaupyti vandens ir energijos.
Pirkdami naujas skalbimo mašinas ir indaploves, nepamirškite atsižvelgti į vandens ir energijos suvartojimą!
Nuotrauka: Sasikan Ulevik, Unsplash

## Slide 31: Elgsenos pokytis
Svarbu įtraukti elgsenos modelius, jei norite taupyti energiją, tačiau juos pakeisti gali būti sunku!
Mokymas yra svarbus
Įtraukite darbuotojus ir svečius
Skatinimas – lengva daryti teisingai!
Nuotrauka: Mark Mags, Pixabay

## Slide 32: Svečių elgsenos pokyčių pavyzdys
Norėdami paskatinti svečius keisti elgseną, „Scandic“ viešbučiai pirmieji leido svečiams pasirinkti, ar skalbti rankšluosčius kiekvieną dieną.
Teigiamas atsakas, mažesnis vandens, energijos, skalbinių chemikalų suvartojimas ir ilgesnis rankšluosčių tarnavimo laikas.
„Green Solution House“ yra programa, kuria gali naudotis svečiai. Jie mato, kaip atrodo energijos gamyba ir sunaudojimas ir kaip jie gali tai paveikti, kontroliuodami temperatūrą ir kitus išteklius.
Nuotrauka: Rami Al-zayat, Unsplash
Nuotrauka: Denny Müller, Unsplash

## Slide 33: Energijos efektyvumas = peržiūra
Valdomas išteklius
Efektyvus naudojimas padeda maksimaliai padidinti pelną
Svarbu atsidavęs vadovavimas!
Paprasta savidiagnostika įmonėje
Įtraukite visą įmonę ir prireikus mokykite ir aiškinkite
Kodėl dalyvavimas yra toks svarbus?
Nuotrauka: Gerd Altmann, Pixabay

## Slide 34: Energijos auditas 4 veiksmais
1 veiksmas: Informacijos rinkimas
2 veiksmas : Energijos taupymo priemonių analizė
3 veiksmas: Veiksmų paketas
4 veiksmas: Tolesni veiksmai

## Slide 35
 |  | Biuras, kompiuteriai ir kt. | 1,7%
 |  | - šildymas | 3,3%
 |  | Ventiliacija | 2,7%
 |  | Suspausto oro sistema | 8,8%
 |  | Apšvietimas | 10,1%
 | Palaikymo procesai |  | 
 |  | Aušinimas | 0,7%
 |  | Šildymas, karštas vanduo ir kt. | 1,4%
Perkama energija |  |  | 
7 340 000 kWh |  |  | 
 |  | Lazeriai ir perforavimo aparatai | 28,4%
 |  | Hidrauliniai presai | 20,9%
 | Gamybos procesai |  | 
 |  | Rankinis suvirinimas | 5,4%
 |  | Robotų suvirinimas | 0,7%
 |  | Transmisijos technika | 7,4%
 |  | Logistika / sandėliavimas | 5,4%
 |  | Kita gamyba | 3,4%
„Press Kogyo “energetikos žemėlapis

## Slide 36: Naktinis pasivaikščiojimas – ką turėtume stebėti?
Pasiruošimas ir informacija naktiniam pasivaikščiojimui
Energijos srautai / tiekimo sistema
Statyba ir statybinis apvalkalas
Šildymo ir aušinimo sistema
Ventiliacija
Elektra ir apšvietimas
Vanduo iš čiaupo
Suspausto oro sistema
Transportas
Kontrolės strategijos ir sistema
Švelnūs veiksmai (paskatos)
Padaryti efektyvų energijos naudojimą / Matavimo ir informacinės technologijos
Svarbu
Vaikščiok ir kalbėk!
- Sistemos ir objektai

## Slide 37: Elektros energijos naudojimo analizė – dienos / valandos vertės
Gamybos diena ir savaitgalio diena
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
kWh/h
Ketvirtadienis
Sekmadienis

## Slide 38: Energijos valdymo sistemos
Pavyzdys:
Šaltinis: Ray based - https://raybased.com/blog-post/raybased-online-portal/
Šaltinis: Watty - https://watty.io/order

## Slide 39: Kaip atpažinti veiksmus?
Išmatuokite energijos suvartojimą ir įvertinkite, kokias dalis suvartoja skirtingos verslo dalys
Aptarkite esamą būklę ir veiksmus su savo darbuotojais
Kreipkitės į vietinį patarėją ir gaukite pagalbos bei patarimų dėl klimato ir energetikos
Atlikite energijos analizę
Pasirinkite veiksmus ir paprašykite įvairių veikėjų pasiūlymų
Naudokite LCC (gyvavimo ciklo sąnaudų analizę), kad galėtumėte suskaičiuoti tiek pirkimo kainą, tiek veiklos sąnaudas
Išmatuoti – reiškia žinoti!
William Iven nuotrauka iš Unsplash

## Slide 40: Energijos analizė
Kreipkitės į savo regioninę energetikos agentūrą arba energetikos konsultantą, kuris gali padėti jums atlikti energijos analizę.
Energijos analizė apima:
- Statyba ir statybos apvalkalas
- Šildymo ir vėsinimo sistema
- Vėdinimas
Elektra ir apšvietimas
Karštas vanduo
Matavimas ir kontrolė
Vizualizuokite energijos naudojimą
Veiksmai, susiję su elgsena
Luke Chesser nuotrauka iš Unsplash

## Slide 41: LCC – gyvavimo ciklo sąnaudos
Atsižvelgę į visas išlaidas, tiek pirkimo, tiek eksploatavimo sąnaudas, susidarysite bendrą vaizdą apie tai, kokia yra tam tikros įrangos kaina.
Pažvelgus tik į pirkimo kainą, galima susidaryti klaidinantį faktinių išlaidų vaizdą.
LCC skaičiavimai yra priemonė, leidžianti nustatyti taupymo galimybes, dažnai atsirandančias dėl mažų eksploatavimo ir priežiūros išlaidų.
Naudokite LCC pirkdami produktus ar paslaugas, kurios vartotojo fazėje naudoja daug energijos, degalų arba vandens.
Taip pat patariama naudoti LCC skaičiavimus perkant produktus, kurie turi įtakos energijos vartojimui, pavyzdžiui, oro filtrus.
Nuotrauka: Adeolu Eletu, Unsplash

## Slide 42
Trumpa diskusija su kaimynu apie tai, kokius duomenis turite arba kokių trūksta
Matuoti – reiškia žinoti
Carlos Muza nuotrauka iš Unsplash

## Slide 43: 1 seminaras (20 min.)
Stebėjimas ir planavimas
  Energijos ir išteklių efektyvumas
  Energijos valdymo sistemos
  Kokia dabar yra situacija jūsų versle?
  Ką norėtumėte patobulinti?
  Kokie veiksmai būtų įdomūs jūsų įmonei?
  1 žingsnis. Naudokite Veiksmų plano šabloną ir užsirašykite idėjas bei
  2 žingsnis. Aptarkite savo idėjas su grupe

## Slide 44: Energijos tiekimas
Būdami galutiniai energijos vartotojai, mes dažnai net nežinome, iš kur ši energija ateina ar kaip ji buvo pagaminta. Tačiau naudodami tokią energiją mes iš dalies esame atsakingi už degalų deginimą ir aplinkos taršą, atsirandančią gaminant energiją kitame veiklos grandinės gale.
Nuotrauka: Israel Palacio, Unsplash

## Slide 45: Kodėl verta naudoti energiją iš atsinaujinančių šaltinių?
Atsinaujinantis
  Nesibaigia
Ekologiškas
  nėra / beveik nėra išmetamų teršalų
Anglies dioksidas – klimato kaita
Galima gaminti regioniniu / vietiniu lygmeniu
  Mažesnė priklausomybė nuo kitų
Taupumas
  Saulė ir vėjas darosi vis pigesni
Nuotrauka: Robin Sommer, Unsplash
Nuotrauka: Mariana Proença, Unsplash

## Slide 46: Saulė
Visų atsinaujinančiųjų energijos išteklių kilmė energija
Trunka 5 milijardus metų
Šaltinis: Perez, Pagrindinis žvilgsnis į energijos tiekimo šaltinius planetoje.

## Slide 47: Energijos gamyba iš AEI
Vėjo energija
Saulės energija
Hidroenergija
  Bangų / atoslūgių galia
Bioenergija
Geotermine energija
Hidroterminė energija
Biodujos
Durpės
Nuotrauka: Zbynek Burival, Unsplash

## Slide 48: Elektros kaina – Švedija 1996-2017 m.
Šaltinis: „Spotpris Energiföretagen Sverige“.

## Slide 49: Centralizuoto šildymo sistemos
Tokios sistemos montuojamos ne tik didesniuose miestuose, bet ir mažesniuose miestų rajonuose (vietinis šildymas)
Jos tiekia karštą vandenį šimtams namų per labai ilgą vamzdyną
Tai leidžia sutelkti aplinkos taršos šaltinius vienoje ar keliose vietose
Švedijoje daugiausia naudojamas biokuras (ir atliekos), tačiau kitose šalyse didžioji dalis naudojamo kuro yra iškastinis (anglis, nafta ir dujos).
Nuotrauka: Justin Kauffman, Unsplash

## Slide 50: 1. Pirkite atsinaujinančią energiją
Pirkdami elektros energiją, galite rinktis energiją iš atsinaujinančių šaltinių
Savo transporto priemonėse galite rinktis kurą iš atsinaujinančių šaltinių
Nuotrauka: Adam Śmigielski, Unsplash

## Slide 51: 2. Pirkite akcijas
Gera idėja tapti energijos kooperatyvo (taupymo asociacijos) nariu.
Tokiu atveju perkate vėjo jėgainės ar saulės jėgainės akcijas
Naudokite rinkodarą savo turizmo įmonėje!
Nuotrauka: Jason Blackeye, Unsplash
Nuotrauka: Zbynek Burival, Unsplash

## Slide 52: 3. Gaminkite savo energiją
Tapkite pirkėju-vartotoju (ang. naujadaras „prosumer“) – gaminkite savo energiją!
Kai kurie energijos gamybos pranašumai:
  Taupo pinigus
  Uždirbkite pinigų parduodami energiją
  Energetinė nepriklausomybė
  Kurkite atsinaujinančią energiją. Dalyvaukite kuriant atsparų energijos tinklą

## Slide 53: Saulės energija
Saulės energija renkama į silicio puslaidininkinius diodus, kurie šviesą paverčia elektros srove.
Technologijos nuolat pinga.
Jas galima plėsti etapais.
Nuotrauka: Maria Godfrida, Pixabay

## Slide 54: Saulės kolektoriai
Saulės koinstruktoriai gamina karštą vandenį
Galima šildyti pastatus, baseinus ir kt.
Didelis efektyvumas

## Slide 55
Blekingėje yra saulės žemėlapis, kuriame parodytas saulės energijos potencialas ant stogų.
Naudodamiesi saulės žemėlapiu, galima matyti:
  Ar stipriai saulė šviečia ant stogo
  Kokios stogo dalys geriausiai tinka saulės energijos sistemai
  Kiek elektros energijos galima pagaminti
Saulės žemėlapis
Šaltinis: http://analys.tyrens.se/solkartan/blekinge/karlskrona/
Notes: Tęskite pratimą, susijusį su saulės žemėlapiu ar kitomis priemonėmis, apskaičiuokite saulės energijos potencialą nuo stogų.

## Slide 56: Vėjo energija
Nedidelės vėjo jėgainės gali būti montuojamos ant stogo arba kitur atokioje vietoje.
Reikia gerų vėjo sąlygų
Iki Ø 3 m be leidimų
Aptarnavimas / techninė priežiūra
Triukšmas
Carissa Rogers nuotrauka iš Unsplash
Notes: 3 m, 3 kW 6000 kWh 100tkr

## Slide 57: Hidroenergija
40 % Švedijos elektros energijos pagaminama iš hidroenergijos
Didžiausios elektrinės yra Norrlande
23 elektrinės Blekingėje
Sudėtinga gauti leidimus
Veikia, kai debesuota ir nėra vėjo
Gera „balansuojanti galia“
Nuotrauka: Russ McElroy, Pixabay

## Slide 58: Decentralizuotos šildymo sistemos
Jei neįmanoma dėl centralizuoto šilumos tiekimo
Vietinė šilumos gamyba– prarandama mažiau nuostolių vamzdynuose nei esant centralizuotam šildymui (tačiau gali būti mažesnis efektyvumas).
Eksploatacinės ir techninės priežiūros išlaidos.
Dūmai
Būtų puiku pereiti nuo iškastinio kuro prie medžio granulių / skiedrų, gamtinių dujų oto biodujų.
Šaltinis: homeandgarden.com

## Slide 59: Geoterminis šildymas
Geoterminė šildymo sistema
  Gręžimas 100–200 m
Žemės šiluma
  Maždaug 1 m gylyje
Oro šildymas
  Prastesnis aušinimo efektyvumas
  Jūros šildymas
  Vietoj gręžimo, vamzdžiai klojami jūros ar ežero dugne.
Karštuoju metų laiku sistemą galima naudoti vėsinimui.

## Slide 60: Aušinimas
Dėl didelių energijos sąnaudų pastato vėsinimas yra toks pat svarbus kaip ir šildymas.
Viešbučių ir restoranų vėsinimo poreikius sudaro dvi dalys:
Maisto produktus reikia vėsinti, kad laikomi produktai nesugestų
Patogus vėsinimas naudojamas tam, kad vasarą jaustumėmės patogiai.

## Slide 61: Energija iš atliekų
Maisto likučiai, mėšlas ir maisto pramonės liekanas galima naudoti energijai gaminti
Dažniausiai taikomas būdas gaminti energiją iš organinių atliekų yra biodujos.
Biodujų įmonėje metano dujoms ir trąšoms gaminti naudojami maisto likučiai.
Biodujos gali būti naudojamos šildymui arba elektros energijos gamybai.
Išvalius jas taip pat galima naudoti kaip transporto priemonių dujas.
Nuotrauka: U. Leone, Pixabay
Notes: Mažos eksploatavimo išlaidos
Jūros vandens siurblys iš jūros vandens atgauna nemokamą šiluminę energiją. Šiam procesui reikalingas mažesnis elektros energijos kiekis, tačiau jūrinis šilumos siurblys paprastai gali daugiau energijos nei suvartojama kiekis (šiluma). Tai sumažina jūsų veiklos sąnaudas.
Mažos įrengimo išlaidos
Panašiai, įrengimo išlaidos yra mažesnės dėl jūros šilumos, nes nereikia nei gręžti, nei kasti. Kadangi naudojant tą patį šilumos siurblį, nepriklausomai nuo žemės šilumos šaltinio tipo (uoliena, paviršius, ežeras), visos įrengimo išlaidos bus mažesnės, tačiau taupymo galimybės yra lygios.
Mažas poveikis sklypui

## Slide 62: Pavyzdys: „Quality Hotel Friends “ Solnoje
Saulės elementai „Quality Hotel Friends“ Solnoje
Dalį elektros energijos poreikių viešbutis patenkina ekologiška, vietoje gaminama elektra už nuspėjamas išlaidas.
Faktai apie saulės energijos sistemą:
Įranga yra 200 kv. m ploto ir per metus pagamina apie 29 MWh elektros energijos
Ant stogo stovi 110 silicio plokščių, per metus sutaupančių apie 2 tonas anglies dioksido išmetalų
Šis pavyzdys rodo, ką viešbutis gali padaryti naudodamas elektrą kaip rinkodarą:
Viešbutyje išgaunama pakankamai elektros energijos, kad būtų galima išvirti 1 milijoną kiaušinių
Pakrauti maždaug 5 milijonus išmaniųjų telefonų
Išvirti 290 000 litrų kavos (apie 800 litrų per dieną)
Nuvažiuoti 145 000 km „Tesla“ elektromobiliu (kurį galima įkrauti ne viešbutyje)
Nuotrauka: Jacqueline Macou, Pixabay

## Slide 63: 2 seminaras (20 min.)
Stebėjimas ir planavimas
  Atsinaujinančios energijos tiekimas ir gamyba
  Kokia dabar yra situacija jūsų versle? Ką norėtumėte patobulinti?
  Kokie veiksmai būtų įdomūs jūsų įmonei?
  1 žingsnis. Naudokite Veiksmų plano šabloną ir užsirašykite idėjas bei
  2 žingsnis. Aptarkite savo idėjas su grupe

## Slide 64
Aspektai, į kuriuos reikia atsižvelgti turizmo sektoriuje;
Maistui gaminti naudojama biologinė medžiaga,
Medžiagų srautai, susukti į maisto ir patiekalų pakuotes,
Energijos sunaudojimas transportui,
Vanduo naudojamas maistui gaminti,
Energija ir chemikalai, naudojami maisto produktams ruošti, valyti ir laikyti,
Techniniai prietaisai,
Stalo įrankiai, lėkštės, stiklas ir kt.
Maistas ir ištekliai
Nuotrauka: Olaf Bröker , Pixabay

## Slide 65
Pasinaudokite viskuo, nuo žaliavų
Tiekite à la carte
Mažesnės lėkštės dydis savitarnoje
Parduokite likusį maistą
Maisto atliekas perduokite biodujų gamyklai
Pavyzdžiai: Scandic Hotel and Dragsö Camp in Karlskrona sells leftovers through the Karma app. With quick cooling, the food can be sold to new customers.
Sumažinkite maisto švaistymą
Nuotrauka: Katrine Svensson

## Slide 66
Atliekų kiekio mažinimas taip pat reiškia efektyvesnį išteklių naudojimą.
Atminkite:
Kokias medžiagas pasirinksite – naudokite natūralias medžiagas
Rinkitės netoksiškus produktus
Produktai turėtų būti suprojektuoti taip, kad būtų išardomi ir perdirbami
Ar įmanoma taisyti gaminius ar pakeisti sugedusias dalis?
Perdirbkite ir pakartotinai naudokite medžiagas
Ekologiškos maisto atliekos gali būti žaliavos energijai gaminti
Atliekų mažinimas
atliekų kiekio minimizavimas

## Slide 67: Tvari kelionė ir transportas turizmo srityje
Įvairūs transporto naudojimo būdai turizmo sektoriuje
  Pervežimo paslaugos (pervežimas)
  Gerovė
  Naudojimas rekreacijai
  Reikmenys
  Darbuotojų pervežimas
Nuotrauka: Andrzej, Pixabay

## Slide 68: Poveikis aplinkai
ES siekia mažinti iškastinio kuro sąnaudas ir kuo mažiau teršti aplinką.
Tarša daro įtaką mūsų sveikatai ir klimatui.
Nuotrauka: Lilly Cantabile, Pixabay
Notes: Det är detta som allt handlar om i grunden. Saker som vi alla vet om, men som vi arbetar för lite mot. Ibland kan det kännas för stort att greppa, men det behöver inte alltid vara de stora insatserna som gör skillnad. Även de små vardagliga sakerna räknas.

## Slide 69: Tvarus transportas
Keli darbo su transportu turizmo sektoriuje būdai:
  Dirbkite su nuosavu įmonės transportu, pasirinkdami transporto rūšis, transporto priemones ir degalus
  Nustatykite tiekėjų transportavimo / dialogo reikalavimus
  Siūlykite svečiams tvarias transporto galimybes ir šią parinktį padarykite nesudėtinga.
    Viešasis transportas
    Dviratis / krovininis dviratis
    Elektriniai dviračiai / motoroleriai
    Transportas visiems
    Elektrinių transporto priemonių (automobilio, motorolerio) nuoma
  Mažinkite transportavimo poreikį, kuo daugiau prekių pirkite iš vietinių tiekėjų
Notes: Vilken typ av transportmedel har själva? Finns det möjlighet till att byta ut till bättre alternativ? Eller kan du kanske använda exempelvis en lastcykel för vissa ärenden? Man behöver inte göra allt på en gång, byt ut lite i taget. Testa dig fram.
Ställ frågor till era leverantörer, vad för typ av fordon de har, om de tillämpar ruttoptimering och i så fall hur det ser ut. Ibland kan det räcka med att fråga för att få dem att förstå att detta är viktigt för deras kunder. Berätta att ni vill i största möjliga mån anlita leverantörer som arbetar mot miljömål.
EU-parlamentet tog beslut förra veckan om att förenkla tågåkandet i Europa genom att det ska bli enklare att boka, samarbete mellan de olika operatörerna och att det ska bli tillåtet att ha cykel med sig på alla tåg. Detta kan ni använda genom att exempelvis vid bokningar så finns det ett alternativ som man kan boka kollektivtrafik samtidigt, visa på möjligheterna på att ta sig till just er via kollektivtrafik, cykel osv. Erbjud gäster miljövänliga transportmedel på plats. Tänk på olika typer av transportmedel så att det finns för alla åldrar, handikappvänligt mm. Lastcykel med sittplatser för barn osv.
Sondera terrängen lokalt över vilka leverantörer som finns i närheten.

## Slide 70: Nuosavas transportas ir tiekėjai
Tikslas – vengti aplinkos taršos tiekiant prekes ir paslaugas
  Jei įmanoma, rinkitės vietinius tiekėjus ir produktus
  Koordinuoti bendrą / retesnių prekių tiekimą
  Nustatyti ekologinio transporto reikalavimus tiekėjams (ne iškastinio kuro pagrindu)
  Galima pritaikyti savo ir (arba) tiekėjų transportui
Nuotrauka: Siala, Pixabay
Notes: Samarbeta med flera i närområdet. Samkör era leveranser.

## Slide 71: Nuosavas transportas – personalo pervežimas
Didėjantis darbuotojų informuotumas:
  Naudokitės viešuoju transportu
  Pavežėkite vieni kitus į darbą
  Pasirūpinkite dviračiais / elektriniais dviračiais
  Jei įmanoma, pasiūlykite dirbti iš namų
Nuotrauka: Stefano Ferrario, Pixabay
Notes: Var det goda exemplet själva. Finns det möjlighet för personalen att göra avdrag på busskort exempelvis?
Det finns flera typer av samåkningsappar som gör det möjligt för flera att samåka även om man inte arbetar på samma plats men i närheten.
Finns det möjlighet att köpa in cyklar som kan användas av personalen? Bra marknadsföring. Använd det!

## Slide 72: Viešasis transportas
Tikslas – skatinti turistus naudotis viešuoju transportu
Pateikite informaciją apie viešojo transporto naudojimo galimybes
Aptarkite naujus maršrutus, tvarkaraščius ar autobusų stoteles su transporto sistemų administratoriumi (savivaldybe, autobusų kompanijomis ir pan.)
Nuotrauka: David Preston, Unsplash
Notes: Synliggör tidtabeller liveuppdaterade. I reception, vid kassan, i skyltfönster osv.
Ge gäster svar på sina frågor direkt. Hur långt är det till och från hållplatsen? Hur ska vädret bli?
Ställ enkla frågor till era gäster om hur de kom dit, varför de valde just det färdsättet och vad som skulle kunna göra att de skulle välja att åka kollektivt nästa gång. Använd dessa svar som underlag vid diskussion med kommun och bussbolag.
Uppmuntra gäster som kommit via kollektivtrafik med exempelvis en fikabiljett med ”Tack för att du reste hit miljövänligt”. Berätta att ni uppmuntrar kollektivt åkande. (kan också tillämpas för cykling)

## Slide 73: Reguliarūs pervežimai
Tikslas – naudoti elektra varomus automobilius turistams gabenti į / iš oro uostų / kitų terminalų
Galite suteikti turistams galimybę pasirinkti patogų / elektrinį transportą
Tikslą galima pasiekti žingsnis po žingsnio, pradedant nuo biokuro arba hibridinių automobilių
Informuokite turistus apie ekologiškesnės alternatyvos naudojimą. Pasirinkę šį transportą, jūs prisidedate prie išmetamųjų teršalų mažinimo X kg, palyginti su alternatyviu iškastiniu kuru varomu transportu.
Gali būti taikoma savo ir (arba) partnerio transportui
Nuotrauka: Lexi Ruskell, Unsplash
Notes: Om detta alternativ finns hos taxibolag i ert område, knuffa gästerna i rätt riktning genom att berätta om telefonnummer, var de står och hur de genom att välja detta alternativ bidrar till att minska koldioxidutsläppen.
Samarbeta med de bolag som har miljövänliga alternativ.
Cykeltaxi?

## Slide 74: Naudokite / išsinuomokite ne iškastiniu kuru varomas transporto priemones
Tikslas – skatinti turistus naudoti transporto priemones, varomas atsinaujinančiu kuru
Turi būti galimybė įkrauti nuosavą automobilį atsižvelgiant į judėjimo nuotolį
Galite pasiūlyti turistams naudotis automobilių nuomos paslauga
Tikslą galima pasiekti žingsnis po žingsnio, pradedant nuo biokuro arba hibridinių automobilių
Nuotrauka:John Cameron, Unsplash
Notes: Finns det möjlighet att ladda sin elbil hos er?
Berätta om platser där man kan ladda elbil, tanka biobränsle osv.

## Slide 75: Atsinaujinančio kuro rūšys
Elektra
Biodujos
Biodyzelinas, HVO pavyzdys
Vandenilis
Nuotrauka: Elisa Riva, Pixabay

## Slide 76: Gerovė ir energijos vartojimo efektyvumas
Dviračiai yra pripažinti ekologiškiausiu ir sveikiausiu transportu
Kuo daugiau dviračių, tuo mažiau traumų
Mažiau nedarbingumo dienų dėl ligos, ilgesnis gyvenimas
Geresni rezultatai
Nemokama / mokama nuomos paslauga paskatins turistus vengti taršos, būti sveikesniems ir atrasti gražias regiono vietas
Nuotrauka: Will H McMahan, Unsplash
Notes: I Köpenhamn ökade antalet vardagscyklister med 44 procent mellan 1995-2006. Under samma tid minskade antal allvarliga olyckor eller dödsfall i trafiken med cyklister inblandade med 60 procent. Anledningen var att i takt med att antalet cyklister ökade anpassade man samtidigt vägar och infrastrukturen. Många kan påverka och idag är det många kommuner och myndigheter som arbetar med dessa frågor och vill bidra till ett bättre cykelklimat.
Universitetet i Glasgow släppte under förra året en studie som de arbetat med under fem år kring människors hälsovanor. Under studietiden visade det sig att antalet dödsfall bland cyklister var 37, en siffra som enligt forskarna skulle ha varit 63 ifall personerna i studien istället valt att åka bil.
Flera hälsofördelar med att cykla. Ta fram goda exempel och lyft upp dem mot era gäster. Även elcyklar har positiv inverkan på hälsan eftersom kroppen rör sig.
Ta fram exempel på platser man kan upptäcka endast med cykel. Ställ cyklar synliga och tillgängliga. En liten sak som synliga cykelställ kan påverka folk till att cykla. Exempel: Kommunhuset i Uppvidinge. Vi ställde frågan till de anställda inom kommunen varför de inte cyklade när de hade så nära till jobbet. Flera svarade: Det finns inga cykelställ. Det fanns cykelställ, men de stod bakom kommunhuset. När de flyttade på cykelstället började fler att cykla.
Håll cyklarna hela och rena så att de lockar till cykling (det finns inget romantiskt med en gammal ranglig damcykel)

## Slide 77: Naudojimas rekreacijai
Tas pats kaip dviračio atvejis; nemokama / mokama nuomos paslauga paskatins turistus vengti taršos ir atrasti gražias regiono vietas
Tokia paslauga gali būti naudojama ir rinkodarai, nurodant aplinkosaugos aspektus
Sudaryti kelionių maršrutai gali nukreipti turistus į kai kurias partnerių paslaugas teikiančias įmones (barus, restoranus, stovyklas)
Nuotrauka: Gemma Evans, Unsplash
Notes: Använd detta i er marknadsföring. Erbjud kanske ett paket med cykel, mat/fikakorg tillsammans med några alternativ på cykelturer. Berätta om vad som finns på vägen, något historiskt som har hänt på platserna, en mysig butik, en lekplats, historien bakom en byggnad, en konstutställning, staty, badplatser mm.

## Slide 78: Kaip nustatyti reikalingus veiksmus
Grafikas, kurį transportą naudojate versle, kokį kurą naudojate ir kaip galite daryti įtaką savo tiekėjų transportui
Aptarkite sprendimus su savo vietos patarėju klimato ir energetikos klausimais
Ar yra galimybių kurti naujus tvarius pasiūlymus ir (arba) paslaugas savo svečiams?
Ar galėtumėte pagerinti savo svečių galimybes tvariai keliauti pas jus?

## Slide 79: 3 seminaras (20 min.)
Stebėjimas ir planavimas aplink:
  Įmonės transportas
  Tiekėjų transporto sprendimai
  Svečių transportas
  Naujų svečių pasiūlymų plėtra
  Kokia dabar yra situacija jūsų versle?
  Ką norėtumėte patobulinti?
  Kuo bus įdomūs veiksmai jūsų įmonei?
  1 žingsnis. Naudokite Veiksmų plano šabloną ir užsirašykite idėjas bei
  2 žingsnis. Aptarkite savo idėjas su grupe

## Slide 80: Finansavimas Švedijoje
Kai nustatysite įdomų veiksmą, kitas žingsnis bus sužinoti daugiau apie finansavimo galimybes:
Nacionalinės dotacijos - Dotacijos saulės elementams
Klimato šuolis
Parama energijos stebėsenai mažose ir vidutinėse įmonėse
Nuodugni parama energijos vartojimo efektyvumui
Elektros energijos sertifikatas energijos gamintojams
Europos finansavimas
- Parama iš kaimo plėtros programos
Nuotrauka: Hans M, Unsplash

## Slide 81
Apsilankykite www.cirtoinno.eu ir raskite daugiau informacijos apie mokymo išteklius
Kontaktai:
[……………..]